## Slide 1
Décision visuelle pour
voiture miniature autonome
Préparation dataset • Rééquilibrage • MobileNetV3 multi-tâches • Évaluation
VISION-BASED DECISION MAKING
Soutenance projet
Notes: Ouverture: présenter le projet comme une chaîne complète d'apprentissage supervisé appliquée à un véhicule miniature. Insister sur la transformation de données brutes non synchronisées en module de décision visuelle exploitable.

## Slide 2
Objectifs du lab et réponse apportée
Lecture directe de la consigne : données, décision visuelle, évaluation, extension embarquée.
1
Explorer & prétraiter
labels.csv, images horodatées, rééchantillonnage, augmentation, équilibrage
2
Développer le module
image → direction + vitesses via MobileNetV3 (pré entrainé) / Modèle Multi-taches (non entrainé)
3
Tester & évaluer
accuracy, per-class accuracy, confusion matrix, MAE/RMSE
Fil conducteur : rendre les données causales, équilibrées et exploitables par un modèle léger.
Projet voiture miniature autonome • Vision-based decision making
02
Notes: Cette slide répond directement aux attendus du sujet. Le reste de la présentation suit exactement ces quatre axes.

## Slide 3
Données brutes : le problème réel
Les images et les commandes ne sont pas naturellement synchronisées.
labels.csv
• time_in_ms
• speedA / speedB
• GPIO1..GPIO4
• commandes non uniformes
Images/
• Fichiers timestampés
• Cadence indépendante
• Certaines images non utilisées
• Risque de décalage temporel
Enjeu : associer chaque décision à l’image réellement disponible au même instant.
Projet voiture miniature autonome • Vision-based decision making
04
Notes: Expliquer que le dataset brut ne peut pas être utilisé directement: les signaux moteurs et les images ont des timestamps différents. Un mauvais alignement crée des labels faux et dégrade le modèle.

## Slide 4
Rééchantillonnage : rendre les commandes homogènes
Choix retenu : grille temporelle fixe, typiquement 250 ms.
def resample_commands(df, sample_period_ms=250):
df = df.sort_values("time_in_ms")
new_times = range(start_time, end_time + 1, sample_period_ms)
resampled["speedA"] = resampled["speedA"].interpolate(method="index")
resampled["speedB"] = resampled["speedB"].interpolate(method="index")
resampled[["GPIO1","GPIO2","GPIO3","GPIO4"]] =
resampled[["GPIO1","GPIO2","GPIO3","GPIO4"]].ffill()
LOGIQUE TECHNIQUE
• Vitesses moteur : interpolation linéaire, car grandeurs numériques continues.
• GPIO : maintien de la dernière valeur connue, car états logiques discrets.
• Fréquence à tester : trop rapide = bruit / redondance ; trop lente = perte de transitions.
250 ms
Période de référence utilisée pour la grille temporelle
Projet voiture miniature autonome • Vision-based decision making
05
Notes: Insister sur la différence fondamentale entre interpolation d'une commande analogique/continue et maintien d'un état logique. C'est un choix de traitement du signal.

## Slide 5
Association image / commande : respecter la causalité
Une commande ne doit jamais être labellisée avec une image future.
while image_idx < len(images) and images[image_idx]["timestamp"] <= csv_time:
best_image = images[image_idx]
image_idx += 1
if best_image is None:
continue
new_row["image_filename"] = best_image["filename"]
new_row["image_time_ms"] = best_image["timestamp"]
new_row["image_delta_ms"] = csv_time - best_image["timestamp"]
DÉCISION CLÉ
image précédente
la plus proche
commande
au temps t
• Pas d’information du futur : cohérent avec un système embarqué temps réel.
• Une image est utilisée une seule fois pour limiter la redondance.
• image_delta_ms devient un indicateur de qualité de synchronisation.
Projet voiture miniature autonome • Vision-based decision making
06
Notes: Cette étape est centrale pour éviter une fuite temporelle. Le modèle doit apprendre à partir de ce que la caméra pouvait réellement voir au moment où l'action a été prise.

## Slide 6
Simplification du problème : labels fins → 3 classes
Décision assumée : mieux vaut 3 classes robustes que 10 classes fragiles.
light_left
sharp_left
pivot_left
left
light_right
sharp_right
pivot_right
right
forward
forward
stop / backward / other
ignorés pour
l’entraînement vision
• Réduction du bruit de label.
• Classes mieux représentées.
• Apprentissage plus stable avec un dataset limité.
Projet voiture miniature autonome • Vision-based decision making
08
Notes: Cette slide répond à la demande de classification multiclasses/finer grained: les classes fines existent, elles sont analysées, puis regroupées pour obtenir un problème robuste.

## Slide 7
Construction des labels : des GPIO à l’action de conduite
Les labels ne sont pas saisis à la main : ils sont reconstruits depuis la commande moteur.
def motor_direction(gpio_a, gpio_b, side):
if side == "left":
if gpio_a == 1 and gpio_b == 0: return "forward"
if gpio_a == 0 and gpio_b == 1: return "backward"
if side == "right":
if gpio_a == 0 and gpio_b == 1: return "forward"
if gpio_a == 1 and gpio_b == 0: return "backward"
RÈGLE MÉTIER
• Le moteur gauche et le moteur droit n’ont pas la même convention GPIO.
• Les vitesses départagent forward, light_left et light_right.
• Les classes fines décrivent le comportement physique avant simplification.
left motor
right motor
classify_direction
→ action fine
normalize_model_action
→ 3 classes
Projet voiture miniature autonome • Vision-based decision making
07
Notes: À expliquer simplement: les commandes moteur brutes sont converties en sémantique de conduite. C'est la brique qui transforme le problème bas niveau en apprentissage supervisé.

## Slide 8
Équilibrage et augmentation : corriger le biais du circuit
Le dataset brut reflète le circuit et les acquisitions, pas une distribution idéale.
DÉSÉQUILIBRE
• Certaines directions sont naturellement plus fréquentes dans les acquisitions.
• Un modèle non corrigé apprendrait la classe majoritaire.
• La métrique globale peut masquer une mauvaise classe minoritaire.
SOLUTION
• Flip horizontal : left ↔ right, cohérent avec la symétrie du véhicule.
• Échange speedA/speedB après flip.
• Brightness/contrast pour simuler les variations d’éclairage.
validation de l’augmentation miroir
if row["direction_class"] == "left":
new_class = "right"
elif row["direction_class"] == "right":
new_class = "left"
new_row["speedA"], new_row["speedB"] =
new_row["speedB"], new_row["speedA"]
Train
1000 / classe
Validation
200 / classe
Test
60 / classe
Projet voiture miniature autonome • Vision-based decision making
09
Notes: Dire clairement que le flip est une augmentation sémantiquement valide uniquement si l'on inverse aussi le label et les vitesses moteurs. Sinon, on injecte du faux label.

## Slide 9
Architecture CNN : de l'image aux sorties
AUTONOMOUS DRIVING CAR | SOUTENANCE
5 / 10
Entree par defaut : image RGB [3, 120, 160]. L'encodeur apprend des motifs de plus en plus abstraits avant les tetes de decision.
Image
3 x 120 x 160
Bloc 1
Conv 3->32
BN + ReLU + Pool
32 x 60 x 80
Bloc 2
Conv 32->64
BN + ReLU + Pool
64 x 30 x 40
Bloc 3
Conv 64->128
BN + ReLU + Pool
128 x 15 x 20
Bloc 4
Conv 128->256
BN + ReLU
256 x 15 x 20
GAP
Moyenne
globale
256 x 1 x 1
Vecteur
Flatten
256 valeurs
Tete classification
Linear 256 -> 128 -> ReLU -> Dropout 30 % -> Linear 128 -> 3 logits
Tete regression (multi-tache)
Linear 256 -> 128 -> 64 -> 2, puis tanh x 100 pour speedA et speedB
La boucle actuelle optimise les logits de classification ; la tete de regression est une fondation pour la suite.

## Slide 10
Comment le modele apprend
AUTONOMOUS DRIVING CAR | SOUTENANCE
6 / 10
Un apprentissage consiste a repeter un cycle : predire, mesurer l'erreur, propager cette erreur, ajuster les poids.
1
Mini-batch
32 images
+ labels
2
Forward
CNN ->
logits
3
Loss
CrossEntropy
compare prediction / verite
4
Backward
gradients par
retropropagation
5
Adam
mise a jour
des poids
Loss : -log(probabilite de la vraie classe)
Avec 3 classes uniformes, loss ~ 1.10. Une baisse durable traduit en general une meilleure attribution de probabilite.
Adam : lr = 0.001
Il utilise l'historique des gradients pour adapter le pas de chaque poids. Les gradients sont remis a zero avant chaque lot.
Une loss de train qui baisse alors que la validation stagne peut signaler du surapprentissage : le test final reste indispensable.

## Slide 11
Inference : d'une image a une action
AUTONOMOUS DRIVING CAR | SOUTENANCE
8 / 10
L'inference recharge un checkpoint, applique exactement le pretraitement d'evaluation, puis renvoie une classe et sa confiance.
Checkpoint .pth
poids + classes
+ taille image
Image RGB
resize
normalisation
Modele eval
forward sans
gradient
Softmax
probabilites
par classe
Decision
argmax -> action
+ confiance
Commande : python predict_action.py image.png --model-path MULTITASK_DRIVING_CNN.pth
Sortie attendue : Predicted action: left | Confidence: 87.42 %
Point technique actuel : le modele multi-tache retourne un dictionnaire ; il faut extraire outputs["logits"] avant softmax.

## Slide 12
Chargement PyTorch : images, labels et vitesses
Le Dataset fournit simultanément les cibles classification et régression.
classe Dataset
label = CLASS_TO_IDX[row["direction_class"]]
label = torch.tensor(label, dtype=torch.long)
speedA = float(row["speedA"]) / 100.0
speedB = float(row["speedB"]) / 100.0
speeds = torch.tensor([speedA, speedB], dtype=torch.float32)
TRANSFORMS TRAIN
• Resize 224×224
• ColorJitter + blur léger
• RandomAffine modéré
• Normalisation ImageNet
TRANSFORMS EVAL
• Resize 224×224
• ToTensor
• Normalisation ImageNet
• Aucune augmentation aléatoire
Pourquoi 224×224 ? Cohérence avec les poids ImageNet de MobileNetV3.
Pourquoi vitesses /100 ? Sortie régression bornée entre 0 et 1.
Projet voiture miniature autonome • Vision-based decision making
10
Notes: Le Dataset est multi-cibles: une sortie entière pour CrossEntropyLoss et un vecteur float pour SmoothL1Loss.

## Slide 13
Choix modèle : du CNN baseline au MobileNetV3 multi-tâches
Le choix final répond aux contraintes de performance, données limitées et potentiel embarqué.
MobileNetV3 Large
pré-entraîné
Multi-tâches
direction + vitesses
POURQUOI PAS UNIQUEMENT UN CNN FROM SCRATCH ?
• Besoin de plus de données réelles pour généraliser.
• Risque d’apprendre le circuit plutôt que des indices visuels robustes.
• Convergence plus lente et sensibilité au split.
POURQUOI MOBILENETV3 ?
• Transfert ImageNet : contours, textures, contrastes déjà appris.
• Architecture pertinente pour un véhicule miniature.
• Facile à adapter avec deux têtes de sortie.
Projet voiture miniature autonome • Vision-based decision making
11
Notes: Insister: le modèle n'est pas choisi pour faire “moderne”, mais pour un compromis: réutiliser des features visuelles, garder un modèle léger et permettre une future exécution embarquée.

## Slide 14
Architecture finale : MobileNetV3 multi-tâches
Un extracteur visuel partagé, deux sorties spécialisées.
Image caméra
224×224×3
MobileNetV3
features
Shared head
Linear 512 + Hardswish
Classification
left / forward / right
Régression
speedA, speedB
extrait modèle MobileNetV3MultiTask
self.features = base_model.features
self.avgpool = base_model.avgpool
self.shared = nn.Sequential(
nn.Linear(in_features, 512),
nn.Hardswish(),
nn.Dropout(p=0.2)
)
self.classifier_head = nn.Linear(512, num_classes)
self.regression_head = nn.Sequential(nn.Linear(512, 2), nn.Sigmoid())
Projet voiture miniature autonome • Vision-based decision making
12
Notes: Décrire la philosophie multi-tâches: le réseau partage la compréhension visuelle puis sépare l'objectif sémantique direction et l'objectif numérique vitesses.

## Slide 15
Entraînement : fonction objectif et protocole
La loss totale combine classification et régression moteur.
boucle d’entraînement
cls_loss = CrossEntropyLoss(class_logits, labels)
reg_loss = SmoothL1Loss(speed_preds, speeds)
loss = cls_loss + REG_LOSS_WEIGH * reg_loss
loss.backward()optimizer.step()
Projet voiture miniature autonome • Vision-based decision making
13
Notes: Définir les deux pertes. CrossEntropyLoss pour les classes exclusives. SmoothL1Loss pour une estimation de vitesses robuste. AdamW et scheduler réduisent la sensibilité au tuning.

## Slide 16
Évaluation : mesurer les deux tâches correctement
Une accuracy globale seule ne suffit pas.
script evaluate.py
classification_report(y_true, y_pred)
confusion_matrix(y_true, y_pred)
MAE = mean_absolute_error(true_speeds, pred_speeds)
RMSE = sqrt(mean_squared_error(true_speeds, pred_speeds))
Projet voiture miniature autonome • Vision-based decision making
14
Notes: Mettre en avant que chaque tâche a ses métriques. La confusion matrix permet d'expliquer les erreurs, les métriques MAE/RMSE quantifient les vitesses.